## Slide 1
INPASA
MAIS QUE ENERGIA
Correias Antichama
Conclusão do Levantamento — Grupo INPASA
148 correias avaliadas
6 unidades
ISO 340
✓ LAUDO FLEXLAB 0397/26 · 08/06/2026 — NMT CT-010 CONFIRMADA ANTICHAMA (ISO 340)
08 de Junho de 2026 · Uso Restrito — Diretoria e VPs

## Slide 2
Resultado do Levantamento — 148 Correias · NMT · SNP · SDL · DRD · BLS · LEM
Grupo INPASA · Jun/2026
✓ FLEXLAB 0397/26 · 08/06/2026 · NMT CT-010 (correia do sinistro): ANTICHAMA CONFIRMADA — ISO 340 · Inclusa nas 88 antichama 2ª linha (categoria: com laudo, sem ID visual).
MANTER EM OPERAÇÃO — 102 correias
SUBSTITUIR — 46 · R$ 6,15M
19
12,8%
1ª Linha
Identificação visual na correia
Correia com marcação visual impressa, conforme exigido pela norma. Critério mais rigoroso.
ID visual impressa na correia
Conforme exigência normativa
Rastreabilidade completa
CONFORME NORMA
56
37,8%
2ª Linha
Ev. física + teste aprovado
Evidência física localizada em campo e aprovadas no ensaio ISO 340. Com marcação visual. Aguardando laudo formal.
Evidência física em campo
Aprovadas — ISO 340 campo
Pendente laudo laboratorial
PENDENTE LAUDO
10
6,8%
2ª Linha
Com laudo, sem ID visual
Possuem laudo ou documento de conformidade. Aprovadas no ensaio ISO 340. Sem identificação visual na correia. NMT CT-010 inclusa (Flexlab 0397/26).
Laudo ou doc. de conformidade
Sem marcação visual na correia
NMT CT-010 — Flexlab 0397/26
REGULARIZAR ID
17
11,5%
2ª Linha
Só teste, sem laudo e sem ID
Sem laudo formal e sem identificação visual. Aprovadas apenas pelo ensaio ISO 340 em campo. Maior exposição documental.
Aprovadas no teste ISO 340
Sem laudo e sem ID visual
Maior exposição — priorizar doc.
OBTER LAUDO
41
27,7%
Reprovadas
Falha no ensaio ISO 340
Reprovadas no ensaio de flamabilidade ISO 340 em campo. Substituição prioritária por criticidade.
SNP: 21 itens · R$ 3,55 mi
NMT: 15 itens · R$ 1,70 mi
SDL/BLS/LEM: 5 itens · R$ 0,90 mi
SUBSTITUICAO IMEDIATA
5
3,4%
Degradação
Antichama 2ª linha
São antichama (2ª linha), mas com degradação prematura. Substituição por condição física, não por falha no ensaio.
Aprovadas no ensaio ISO 340
Degradação física prematura
Substituição sendo programada
PROG. SUBSTITUICAO
Critério normativo: correia antichama deve ter identificação visual impressa na própria correia — sem ela, classifica-se como 2ª linha independentemente de laudo ou ensaio aprovado. · R$ 6,15M base histórico — Suprimentos orçando valores atuais. · Laudo Flexlab: Rel. 0397/26.
INPASA Agroindustrial S/A · VP Manutenção e Obras · Confidencial · APR_MULTI_GERAL_CorreiasAntichama_2026-06-08_v04

## Slide 3
Plano de Ação — Correias Não Conformes (46 CTEs · R$ 6,15 milhões)
Grupo INPASA · Jun/2026
46
Correias a substituir
R$ 6,15M
Investimento estimado
R$ 3,55M
SNP — 21 itens
R$ 1,70M
NMT — 15 itens
R$ 0,90M
SDL / BLS / LEM
MANUTENÇÂO — Mitigação Imediata em Campo
01
Avaliar risco operacional imediato
Classificar as 46 CTEs por criticidade (área, volume, exposição) e definir sequência de substituição.
02
Sinalizar
Etiquetar as correias reprovadas em campo com identificação de risco.
03
Monitoramento reforçado
Monitorar as CTEs não conformes até conclusão das substituições.
04
Coordenar janelas de parada
Alinhar com operação as janelas de manutenção para substituição sem impacto ao plano de produção.
SUPRIMENTOS & ENGENHARIA — Processo de Aquisição
01
Acionar fornecedor (Mapri Rol — 1ª agenda)
Hugo (Suprimentos) coordenando substituição em garantia das 46 que são reposição. José Carlos (Engenharia) Correias de novos projetos. Alinhamento: entrega antichama correta e ressarcimento.
02
Rastrear compras especificadas como antichama
Identificar quais das 46 foram compradas com spec antichama. Acionar contratualmente para reposição sem custo.
03
Avaliar fornecedores alternativos
Estratégia multi-fornecedor. Referência: Avaliar distribuidor Continental se é homologado(maior volume do grupo, sem reprovações).
04
INPASA Agroindustrial S/A · VP Manutenção e Obras · Confidencial · APR_MULTI_GERAL_CorreiasAntichama_2026-06-08_v04